### Аккумулятор и зарядка

При первом использовании заряжайте аккумулятор в течении 8-12 часов. В дальнейшем для полной зарядки аккумулятора будет достаточно 3-5 часов. Используйте аккумулятор и зарядное устройство, которое поставлялось в комплекете с трекером! Время работы в режиме ожидания 48 часов, при активной работе аккумулятор разряжается быстрее.

### Включение gps трекера TK-102

1) Вставьте аккумулятор и SIM-карту в устройство

2) GPS трекер включится автоматически после установки SIM-карты и заряженного аккумулятора

3) В течении 10-40 секунд GPS трекер установит соединение со спутниками GPS и GSM  сетью. После этого индикатор начнёт мигать каждые 4 секунды. Если индикатор горит постоянно, то соединение ещё не установлено

4) После того, как соединение со спутниками и GSM сетью установлено, вы можете продолжить настройку

### Инициализация

Перед началом настройки Xexun TK-102, необходимо пройти инициализацию.
Отправьте SMS на номер SIM-карты установленной в трекер следующего формата:

begin+пароль пользователя.

По умолчанию установлен пароль 123456. Если инициализация прошла успешно, то вы получите ответное сообщение от трекера "begin ok"

### Смена сервисного пароля

Для смены сервисного пароля (сервисный пароль по умолчанию - 123456) отправьте команду в виде:

password+старый пароль+пробел+новый пароль

Примечание:

1) Не забывайте сервисный пароль! Для восстановления пароля придётся скачивать специальное программное обеспечение.

2) Убедитесь, что длина нового пароля - 6 цифр, иначе GPS-трекер не сможет его распознать

### Настройка управляющих номеров телефона

Для управления gps трекером Xexun TK-102, получения от него сообщений и т.д. необходимо ввести в его память
 телефонные номера (авторизовать телефонные номера пользователей трекера) с
которых будет производится управление и на которые будет происходить рассылка данных и уведомлений
от трекера.
Вы можете авторизовать до 5 номеров.

1) Позвоните на номер трекера 10 раз и  телефонный номер вашего телефона будет авторизован автоматически

2) Добавление нового номера можно также произвести путем посылки SMS сообщения формата:

admin+пароль пользователя+пробел+номер телефона

Успешная добавление номера подтверждается сообщением от трекера:"admin ok!"
Последующие номера авторизуются посылкой SMS с первого номера.

3) Удалить авторизованный номер можно посылкой SMS сообщения формата:

noadmin+пароль пользователя+пробел+номер удаляемого телефона

### Запрос координат по SMS

Чтобы получить SMS-сообщение с координатами от трекера, необходить позвонить на него с мобильного телефона, и сообщение будет отправлено на номер звонящего.

Если в памяти TK-102 уже есть авторизованные номера, то он отправит SMS-сообщение только в том случае, если звонок осуществляется с авторизованного номера.

Lat: - широта

Long: - долгота

Speed - скорость

ДД/ММ/ГГ ЧЧ:ММ - дата и время

bat - уровень заряда батареи (F - Full полная, L-Low разряжено)

Signal - уровень сигнала (F - Full полный) imei - imei номер gps трекера

### Режим автоотчёта о местоположении

В этом режиме устройство рассылает СМС-сообщения со сведениями о положении объекта на управляющий номер через заданные интервалы времени

На трекер посылается SMS формата:

t030s005n+пароль пользователя

- где 030 (3 цифры,максимальное значение=255) - интервал 30, s -секунды, m -минуты, h- часы, 005 -
количество отчетов, то есть трекер после этой команды будет присылать 5 отчетов с интервалом
в 30 секунд.
Например: t015m010n123456 - 10 отчетов с интервалом 15 минут.
Для программирования автоматического отчета без ограничения количества отчетов на трекер посылается SMS формата:

t030s***n+пароль пользователя,

в приведенном примере трекер через каждые 30 секунд будет

посылать отчет о месторасположении без ограничения количества запросов

Для прекращения автоотчета на трекер посылается сообщение notn+пароль пользователя

Примечание: интервал между отчётами не может быть меньше 20 секунд

### Настройка поведения трекера при входящем звонке

На входящий звонок трекер Xexun TK-102 может реагировать 2 способами:

1) Отправить SMS-сообщения с координатами объекта на номер звонящего или авторизованные номера телефонов (если он находится в режиме трекинга)

2) "Снять трубку" и позволить прослушать обстановку возле устройства (режим прослушивания)

По умолчанию установлен режим трекинга. Чтобы активировать режим прослушивания необходимо отправить сообщение:monitor+пароль пользователя

Для того, чтобы снова вернуться в режим трекинга отправьте сообщение:
tracker+пароль пользователя

### "Электронный забор"

В режиме «Электронный забор» задаются координаты верхней левой и нижний правой точки участка, окруженного «электронным забором». При включенном режиме «электронный забор», если трекер покидает участок, ограниченный «электронным забором», он посылает текущие координаты на управляющие телефонные номера. Если устройство уже движется вне "огороженного" участка, то данная функция будет неактивна.

Формат команды: stockade+пароль пользователя+пробел+широта1,долгота1;широта2,долгота2

широта1,долгота1 - координаты крайней левой верхней точки участка.

широта2,долгота2 - координаты крайней правого нижнего точки участка.

Отключение "электронного забора": nostockade+пароль пользователя

### Контроль превышения скорости

В случае превышения скорости движения трекера выше запрограммированной он
посылает сообщение на авторизовнные номера.
Пошлите SMS на трекер следующего формата:

speed+пароль пользователя+пробел+предел скорости

speed123456 080 - для ограничения скорости 80км/час
Для удаления функции ограничения скорости пошлите SMS формата:

nospeed+пароль пользователя
При превышении скорости трекер посылает сообщение на авторизованные номера
следующего вида : speed+предел скорости!+информация о координатах . Далее трекер будет
проверять скорость через каждые 10 минут и сигнализировать при превышении.

### Уведомление о начале движения

Функция позволяет получать сигнал от трекера при начале движения.

Функция устанавливается посылкой SMS формата:

move+пароль пользователя

Деактивация функции производится посылкой SMS трекеру формата: nomove+пароль пользователя
Деактивация невозможна после начала движения.
Сообщение трекера при начале движения move!+координаты

### Кнопка SOS

При нажатии кнопки SOS в течении 3 секунд трекер посылает сообщение о помощи с координатами на все
авторизованные номера: help me + координаты объекта. Сообщение будет посылаться каждые
3 минуты. Для остановки необходимо с любого авторизованного номера послать ответное
SMS на трекер с командой "help me!"
В ответ трекер пошлет уведомление "Help me ok!" и прекратит посылать сообщения

### Сигнализация о низком уровне заряда батареи

Функция установлена на заводе. При разряде батареи, когда напряжение становится менее 3.7V,
трекер сообщает на авторизованные номера об этом в следующем виде: battery+координаты
Сообщение повторяется каждые 30 минут пока батарея не будет заряжена.

### Установка режима GPRS

Для перевода трекера в режим GPRS необходимо произвести следующие настройки:

1. Определить точку доступа в интернет в соответствии с настройками сотового оператора, услугами которого Вы будете пользоваться. Для этого на трекер необходимопослать SMS с командой:

apn+пароль пользователя+пробел+адрес точки доступа

Для оператора сотовой связи МТС SMS будет следущего вида: apn123456 internet.mts.ru

Логин для точки доступа:

apnuser+пароль пользователя+пробел+APN логин.

Для оператора сотовой связи МТС SMS будет следущего вида: apnuser123456 MTS

Пароль для точки доступа:

apnpasswd+пароль пользователя+пробел+пароль к точке доступа

Для оператора сотовой связи МТС SMS будет следущего вида: apnpasswd123456 MTS

2. Для передачи данных от трекера на сервер, который будет обрабатывать полученную информацию, необходимо указать IP адрес сервера и номер порта:

adminip+123456+space+IP address+space+port

Например для системы GPS мониторинга MasterTracking, SMS будет следущего вида: adminip123456 188.40.125.149 4450

Для отказа от передачи данных в режиме GPRS пошлите SMS формата:

noadminip+пароль пользователя

### Как узнать IMEI gps трекера Xenun TK-102?

Отправьте команду:imei+пароль пользователя В ответ вы получите sms с 15-значным imei-номером трекера